EM-100T 长距离非接触感应式读卡器

EM-100T为一个AM 125KHZ的长距离非接触感应式读卡器，是专门设计用来读取H4100及兼容卡的读头，直接以维根26、维根34、维根42、ABA TRACK2 10digit、ABA TRACK2 14digit或RS232格式，读取数据后从DATA0、DATA1、CP及RS232输出。

- 产品规格 :

| 型 号 | EM-100T |
| --- | --- |
| 工作频率 | AM 125KHz |
| 感应距离 | 搭配H4100远距离厚卡一起使用时约100 CM ± 10% |
| 重量 | 980g ± 2% |

- 技术参数 :

| 工作电压 | Vcc = 12V |
| --- | --- |
| 消耗电流 | Max : 200mA (12V) |
| 静电防护能力 | ±4KV peak |

- 脚位说明&电气特性 :

| PIN | NAME | I/O | SYMBLE | MIN | TYP | MAX | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 | Vcc | I | Vcc | 11V | 12V | 13V | Power |
| 黑 | GND | I | Vss | － | － | － | Power |
| 黄 | Program1 | I | Vi-H Vi-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Select mode |
| 紫 | Program2 | I | Vi-H Vi-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Select mode |
| 灰 |  | O |  |  | ±5V | ±8V | Used to Select Magnetic Emulation |
| 绿 | DATA 1/ CLK | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Weigand or ABA output (connect pull HI 1.5KΩ) |
| 咖 | DATA 0/ DATA | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Weigand or ABA output (connect pull HI 1.5KΩ) |
| 白 | CP | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Card Present (connect pull HI 1.5KΩ) |
| 蓝 | RS232 | O |  |  | ±5V | ±8V | RS232 output |
| 橘 | For customer | I | Vi-H Vi-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Connected GND to light orange LED |

四、接线方式说明：

| EM-100T 界面接线表 |
| --- |
| 输出格式 | 线的接法 | 备注 |
| RS232 | 紫线接12V，黄、蓝线相接 | 蓝:RS232输出 |
| W26 | 紫、黄线接地 | 绿、棕线各接一颗电阻1.5KΩ 1/2W ±5％到Vcc 绿:DATA1输出，棕:DATA0输出 |
| W34 | 紫线接地,黄线接12V |  |
| W42 | 紫线接12V，黄线接地 |  |
| ABA 10 | 紫线接12V，黄、灰线相接 | 绿、棕、白线各接一颗电阻1.5KΩ 1/2W ±5％到Vcc 绿:CLK输出，棕:DATA输出，白:CP输出 |
| ABA 14 | 紫线接地，黄、灰线相接 |  |

红色 (Vcc): 接12V , 黑色 (GND): 接地

注意: 读头的地(GND)和控制盒系统的地(GND)要接在一起系统才能稳定的工作.

五、维根码：

1、时序图

2、数据输出格式(W26\W34\W42)

- MSB先发送

- MSB的12/16/20 Bit使用偶同位，LSB的12/16/20 Bit使用奇同位。

- W26(黄、紫线接地)以16进制表示输出，W34(黄线接9V) 以16进制表示输出，W42(黄线接地、紫线接9V) 以10进制表示输出。

六、RS232(ASCII)：

1、数据输出格式

a. 9600bps，N，8，2

b. RS232(蓝)：TX反相输出

c. CHECKSUM：将卡片中10 bytes DATA 全部做ADD运算并只取低位2 byte后

以ASCII表示。

d. 黄、蓝线短路为RS232输出模式

| 02 | 10 ASCII Data Characters | Checksum | 0D | 0A | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

例：卡片号码：0100F9A479

输出的值：30H、31H、30H、30H、46H、39H、41H、34H、37H、39H

Checksum：(01H) ADD (00H) ADD (F9H) ADD (A4H) ADD (79H)

= 17H (16进制) = 31H、37H (ASCII)

2、时序图

RS232

七、ABA TRACK2(10 digit / 14 digit)：

1、数据输出格式

a. 前导零个数：10

b. 起始码：B（11010，低位在前，排列为1248P）

c. 卡号：0000000000-9999999999（10/14位十进制数，14位时包含客户码）

d. 结束码：F（11111，低位在前，排列为1248P）

e. LRC校验码 :（BCC）

f. 后导零个数：10

g. 每个字符均含有奇同位

h. 所有数据位为反向输出，即0为高电位，1为低电位

i. 当后导零结束后，CLK拉LOW 24.4ms才恢复HI状态

j. 10 digit (黄、灰线短路，并紫线接9V)，14digit (黄、灰线短路，并紫线接地)

| 前导零 10 Bit | 起始码 B | 卡号 10/14 Byte | 结束码 F | BCC 5 Bit | 后导零 10 Bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

例：卡号0000703596

| ABA数据： | B0 | B1 | B2 | B3 | P（奇同位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起始码： | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 卡号第一个字符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡号第二个字符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡号第三个字符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡号第四个字符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡号第五个字符 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 卡号第六个字符 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 卡号第七个字符 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 卡号第八个字符 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 卡号第九个字符 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 卡号第十个字符 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 结束码： | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BCC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

2、输出波形

八、 EM-100T的优点：

目前市场上中长距离读头最大的问题为质量不稳定，用户使用一段时间后感应距离明显的减少或使用一段时间后完全没有反应， 对工程维护单位及用户来说都很不方便。

EM-100T设计时以产品的稳定度、使用寿命及抗干扰性做为最重要的设计验收标准, 生产时每一台机器都经过72小时的高温烧机测试, 保证每一台EM-100T出厂时的质量。

☆另外在抗静电防护能力上,EM-100T可达±4KV peak☆

产品图如下

九、 外观及尺寸：

性能参数对比，不同卡片和不同应环境会略有差别

| 品名 | EM-100T | EM-130T |
| --- | --- | --- |
| 普通厚卡 | 50±10CM | 60±10CM |
| 远距离厚卡 | 90±10CM | 110±10CM |
| AB002钥匙扣卡 | 35±10CM | 45±10CM |
| ABS35钱币卡 | 40±10CM | 50±10CM |
| 普通薄卡 | 40±10CM | 50±10CM |
| 远距离大型薄卡 | 85±10CM | 105±10CM |

# Text boxes

接线说明

208μs

104μs

EM-100T

104μs

Stop Bit

Bit7

Bit1

Bit0

Start Bit

1 Bit

奇同位

24 / 32 / 40 Bit serial number

12 / 16 / 20 Bit

蜂鳴器

190mm

24.4ms

0.2ms

0.1ms

0.3ms

12.4ms

DATA

62.8ms

CP

CLK

12 / 16 / 20 Bit

1 Bit

偶同位

LSB

MSB

960us

68us

262mm

DATA0

190mm

DATA1

DATA0

262mm

线长1m

DATA1

0狀態的波形

1狀態的波形

0

0

1

DATA0

DATA1