RFID 51488為一個AM 125KHZ線圈己經內含的非接觸感應式讀頭，是專門設計用來讀取EM卡的讀頭模組！直接以維根26或RS232格式輸出。 ,

當做EM卡讀頭使用時只可以讀取EM卡不能燒寫EM卡，讀取資料後從DATA0及DATA1輸出。

當做TEMIC卡讀頭使用時可以讀取及燒寫TEMIC卡，讀取資料後從DATA0及DATA1輸出。

一、產品規格 :

| 型 號 | RFID 51488 |
| --- | --- |
| 尺 寸 | 26(正圓形直徑)×8.5(厚) m/m |
| 工作頻率 | AM 125KHZ |

二、技術參數 :

| 工作電壓 | VCC=5V |
| --- | --- |
| 消耗電流 | 40mA(5V) nominal |
| I/O輸出電流 | 25mA sink/source |
| 工作溫度 | -40℃～85℃ |
| 儲存溫度 | -40℃～85℃ |
| 儲存濕度 | 5～95% RH |

三、實際尺寸圖 :

代表出PIN

四、腳位說明&電氣特性 :

| PIN | NAME | I/O | SYMBLE | MIN | TYP | MAN | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Low Pulse 140ms |
| 2 | CP | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Low Pulse 140ms |
| 3 | DATA1 | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Digital data output |
| 4 | DATA0 | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Digital data output |
| 5 | WRITE | I |  |  |  |  | Low active |
| 6 | ASCII/WIEGAND | I |  |  |  |  | HI:ASCII DEFAULT:Wiegand26 |
| 7 | GLED | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | High active |
| 8 | RLED | O | Vo-H Vo-L | Vcc-0.2V - | Vcc GND | Vcc+0.2V Vss+0.2V | Low active |
| 9 | VCC |  | Vcc | 3.5V- | 5V | 5.25V | VCC |
| 10 | GND |  |  |  |  |  | Ground |

五、維根碼：

當卡片進來時,CP送約140ms的LOW PULSE.

當卡片進來時,CP送完訊號後約70ms才開始送D0 & D1訊號.

D0 & D1訊號其BIT和BIT間約730μs(HI的時間).

D0 & D1訊號其BIT LOW PULSE約35μs.

1.時序圖

2.資料輸出格式

- MSB先發送

- MSB的12Bits使用偶同位，LSB的12 Bit使用奇同位。

六、RS232(ASCII)：

1.資料輸出格式

a.9600bps，N，8，1

b.PIN5：TX非反相輸出

c.PIN6：TX反相輸出

d.CHECKSUM：將卡片中10 bytes DATA 全部做XOR運算

| 02 | 10 ASCII Data Characters | Checksum | 03 |
| --- | --- | --- | --- |

例：卡片號碼：62E3086CED，

輸出的值：36H、32H、45H、33H、30H、38H、36H、43H、45H、44H

Checksum：(62H) XOR (E3H) XOR (08H) XOR (6CH) XOR (EDH)=08H

2.時序示意圖

CP

DATA1

DATA0

七、開機時 :

CP

POWER

八、LED :

- 資料輸出格式

  - 當卡片進來時,CP送完訊號後約90ms開始送G LED訊號(平常為LOW)HI PULSE約142ms

  - 當卡片進來時,CP送完訊號後約90ms開始送R LED訊號(平常為HI)LOW PULSE約142ms

2.時序示意圖

CP

G LED

R LED

九、參考應用線路圖 :

PS: 使用TEMIC 卡時,如何寫入,請參考TEMIC相關資料。

# Text boxes

208μs

26

單位 m/m

注意 : ● 代表第一支腳

142ms

90ms

140ms

70ms

104μs

104μs

Stop Bit

Bit7

Bit1

Bit0

Start Bit

10  9   8  7   6

1   2   3   4   5

●

www.yxcard.com

RFID 51488

# RFID

RFID 51488

# RFID

●

www.yxcard.com

208μs

104μs

104μs

Stop Bit

Bit7

Bit1

Bit0

Start Bit

384ms

140ms

300ms

35μs

730μs

70ms

DATA1

DATA0

CP

140ms

140ms

MSB

LSB

1 BIT

偶同位

12 BIT

12 BIT

24 Bits Serial number

1 BIT

奇同位